З досвіду  Анатолія Володимировича Лисюка,

вчителя СШ № 252 Оболонського району м. Києва

Об’єкти праці для учнів 5 класу

В основу програм «Трудове навчання. 5-9 клас» 12-річної школи покладено проектно-технологічну діяльність учнів. Це означає, що учні послідовно включаються в усі етапи цілісного процесу проектування та виготовлення виробів – вибір об’єкта технологічної діяльності, обґрунтування цього вибору, художнє, технічне конструювання, складання технологічної послідовності виготовлення виробу, добір конструкційних матеріалів, інструментів, обладнання тощо.

Програма трудового навчання у 5 класі передбачає формування умінь та навичок учнів з обробки фанери – деревини, яка за своїми властивостями дає можливість п’ятикласникам освоїти найпростіші технологічні операції. Робота з фанерою відкриває великі можливості для розвитку творчих здібностей школярів, формування їхніх естетичних смаків.

Пропонуються різні об’єкти праці, розроблені Лисюком А.В. з урахуванням змісту програмового матеріалу та часу, який відводиться у 5 класі на вивчення предмета. Слід відмітити, що запропоновані вироби для виготовлення на уроках трудового навчання в 5 класі враховують вікові особливості учнів, рівень їх підготовленості до самостійної роботи, а також  їхню зацікавленість різними видами іграшок, сувенірів. Крім того, матеріалоємність запропонованих виробів така, що дає змогу кожному учневі виготовити іграшку за вибором.

До кожного об’єкта технологічної діяльності треба мати шаблони та технологічні картки з виготовлення виробу.

Зі змісту технологічних карток зрозуміло, що мова йде про механічні іграшки на шарнірах. З’єднувати деталі можна цвяхами. А можна  використовувати виписані стержні кулькових ручок. Для цього необхідно просвердлити отвори, вставити попередньо нарізані по 2 мм частини стержня від кулькової ручки та «розклепати» розігрітим жалом випалювача. Таким чином утворюється шарнірне з’єднання, яке працює краще,  ніж цвяхове.

Для оздоблення виробів учні можуть використовувати запропоновані вчителем варіанти або ж розробляти свої власні. Так, наприклад, виготовляючи «літаючих метеликів», учні можуть скористатися знаннями різновидів метеликів з уроків природознавства та розробити власне їх оздоблення.

Запропоновані об’єкти праці допоможуть вчителю у доборі та урізноманітненні об’єктів праці, що сприятиме посиленню зацікавленості учнів до предмета «Трудове навчання».

Технологічна карта

виготовлення іграшки «Метелики»

| № з/п | Послідовність роботи | Вид матеріалу | Кількість деталей | Інструменти, пристосування та матеріали |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Відшліфувати заготовку | Фанера S = 3мм | 1 | Наждачний папір №80-120 |
| 2 | Обвести контур шаблона на заготовці | Фанера S = 3мм | 1 | Олівець, шаблон «Метелик» |
| 3 | Вирізати деталь по контуру малюнка | Фанера S = 3мм | 1 | Лобзик, пристосування для вирізування |
| 4 | Відшліфувати контур деталі | Фанера S = 3мм | 1 | Наждачний папір № 80 |
| 5 | Через копіювальний папір перенести малюнок метелика на деталь (з двох сторін) | Фанера S = 3мм | 1 | Олівець, копіювальний папір, малюнок «Метелик», деталь «Метелик» |
| 6 | Оздобити деталь випалюванням | Фанера S = 3мм | 1 | Пристосування для випалювання |
| 7 | Оздобити деталь фарбуванням | Фанера S = 3мм | 1 | Кольорові олівці, фарби |

Технологічна карта

виготовлення іграшки «Веселі каченята»

| № з/п | Послідовність роботи | Види матеріалів | К-сть деталей | Інструменти, пристосування та матеріали |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Відшліфувати заготовку | Фанера, S=3мм | 1 | Наждачний папір №80-120 |
| 2 | Обвести контур шаблона на заготовці | -//-//-//-//-//- | 2 | Олівець, шаблон «каченята» |
| 3 | Вирізати деталі по контуру | -//-//-//-//-//- | 2 | Лобзик, пристрій для вирізування лобзиком |
| 4 | Відшліфувати контур деталей | -//-//-//-//-//- | 2 | Наждачний папір №80 |
| 5 | Через копіювальний папір перенести малюнок на деталі «каченята» | -//-//-//-//-//- | 2 | Олівець, малюнок «каченята», копіювальний папір, деталі «каченята» |
| 6 | Оздобити деталі випалюванням | -//-//-//-//-//- | 2 | Пристосування для випалювання |
| 7 | Оздобити деталі фарбуванням | -//-//-//-//-//- | 2 | Кольорові олівці, акварельні фарби (за власним вибором) |
| 8 | Розмітити центри отворів на деталях «каченята» | -//-//-//-//-//- | 2 | Лінійка, олівець |
| 9 | Просвердлити 2 отвори у кожній деталі Ø 3мм | -//-//-//-//-//- | 2 | Свердлильний пристрій, свердло Ø 3мм |
| 10 | Розмітити на заготовках-рейках довжину 30 см | Рейка дубова (Lх15х3) | 2 | Лінійка, олівець |
| 11 | Відрізати 2 рейки L=30см | -//-//-//-//-//- | 2 | Ножівка по металу або лобзик, столярні лещата |
| 12 | Розмітити центри отворів на рейках | -//-//-//-//-//- | 2 | Лінійка, олівець |
| 13 | Просвердлити отвори Ø 3мм (4 отвори) | -//-//-//-//-//- | 2 | Свердлильний пристрій, свердло Ø 3мм |
| 14 | Підготувати із стержнів кулькових ручок заготовку «клепок» | Порожній стержень | 4(L=10мм) | Ножиці, лінійка |
| 15 | З’єднати через отвори деталі «каченята» з рейками за допомогою пристосування для випалювання та заготовок «клепка» | Деталі «каченята», рейки, заготовки «клепок» довжиною 10мм | 2+2+4 | Пристосування для випалювання |
| 16 | Випробувати роботу іграшки «Веселі каченята» | - | - | - |

Технологічна карта

виготовлення іграшки «Танцюючі слоненята»

| № з/п | Послідовність роботи | Вид матеріалу | К-сть деталей | Інструменти, пристосування та матеріали |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Відшліфувати заготовку | Фанера, S=3мм | 1 | Наждачний папір №80-120 |
| 2 | Обвести контур шаблона на заготовці | -//-//-//- | 2 | Олівець, шаблон «Слоненята» |
| 3 | Вирізати деталі по контуру | -//-//-//- | 2 | Лобзик, пристосування для вирізування лобзиком |
| 4 | Відшліфувати контур деталей | -//-//-//- | 2 | Наждачний папір №80 |
| 5 | Через копіювальний папір перенести малюнок на вирізані деталі «Слоненята» | -//-//-//- | 2 | Олівець, малюнки «Слоненята», копіювальний папір, деталі «Слоненята» |
| 6 | Оздобити деталі випалюванням | -//-//-//- | 2 | Пристосування для випалювання |
| 7 | Оздобити деталі фарбуванням | -//-//-//- | 2 | Кольорові олівці, акварельні фарби (за власним вибором) |
| 8 | Розмітити центри отворів на деталях «Слоненята» | -//-//-//- | 2 | Лінійка, олівець |
| 9 | Просвердлити 2 отвори Ø 3 мм | -//-//-//- | 2 | Свердлильний пристрій, свердло Ø3 мм |
| 10 | Розмітити на заготовках рейки довжиною 30 см | Рейка Lх15х3 | 2 | Лінійка, олівець |
| 11 | Відрізати 2 рейки довжиною 30см | Рейка | 2 | Ножівка по металу або лобзик, столярні лещата |
| 12 | Розмітити центри отворів на рейках | Рейка | 2 | Лінійка, олівець |
| 13 | Просвердлити отвори Ø 3мм | Рейка | 2 (4 отвори) | Свердлильний пристрій, свердло Ø3 мм |
| 14 | Із стержнів кулькових ручок підготувати заготовку «клепок» | Порожній стержень | 4(L=2+3+3+2) | Ножиці, лінійка |
| 15 | З’єднати через отвори деталі «Слоненята» з деталями рейки за допомогою пристрою для випалювання та заготовок «клепок» | Деталі «Слоненята», деталі рейки | 2+2+4 | Пристосування для випалювання |
| 16 | Перевірити роботу іграшки «Слоненята» | - | - |  |

Технологічна карта

виготовлення іграшки «Пірнаючі рибки»

| № з/п | Послідовність роботи | Вид матеріалу | К-сть деталей | Інструменти, пристосування та матеріали |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Відшліфувати заготовку | Фанера, S=3мм | 1 | Наждачний папір №80-120 |
| 2 | Обвести контур шаблона на заготовці | -//-//-//- | 2 | Олівець, шаблон «рибки» |
| 3 | Вирізати деталі по контуру | -//-//-//- | 2 | Лобзик, пристрій для вирізування лобзиком |
| 4 | Відшліфувати контур деталей | -//-//-//- | 2 | Наждачний папір №80 |
| 5 | Через копіювальний папір перенести малюнок на вирізані деталі «рибки» | -//-//-//- | 2 | Олівець, малюнки «рибки», копіювальний папір, деталі «рибки» |
| 6 | Оздобити деталі випалюванням | -//-//-//- | 2 | Пристосування для випалювання |
| 7 | Оздобити деталі фарбуванням | -//-//-//- | 2 | Кольорові олівці, акварельні фарби (за власним вибором) |
| 8 | Розмітити центри отворів на деталях «рибки» | -//-//-//- | 2 | Лінійка, олівець |
| 9 | Просвердлити 2 отвори діаметром 3мм | -//-//-//- | 2 | Свердлильний пристрій, свердло Ø3мм |
| 10 | Розмітити на заготовках рейки довжиною 30см | Рейка Lх15х3 | 2 | Лінійка, олівець |
| 11 | Відрізати 2 рейки довжиною 30см | Рейка | 2 | Ножівка по металу або лобзик, столярні лещата |
| 12 | Розмітити центри отворів на рейках | Рейка | 2 | Лінійка, олівець |
| 13 | Просвердлити отвори діаметром 3мм | рейка | 2 (4 отвори) | Свердлильний пристрій, свердло Ø3 мм |
| 14 | Із стержнів кулькових ручок підготувати заготовку «клепок» | Порожній стержень | 4(L=2+3+3+2) | Ножиці. Лінійка |
| 15 | З’єднати через отвори деталі «рибки» з деталями рейки за допомогою пристосування для випалювання та заготовок «клепок» | Деталі «рибки», деталі рейки | 2+2+4 | Пристосування для випалювання |
| 16 | Перевірити роботу іграшки «рибки» | - | - |  |

Технологічна карта

виготовлення іграшки «Козак з бубликом»

| № з/п | Послідовність роботи | Вид матеріалу | К-сть деталей | Інструменти, пристосування та матеріали |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Відшліфувати заготовку | Фанера, S=3мм | 1 | Наждачний папір №80-120 |
| 2 | Обвести контур шаблона на заготовці | -//-//-//- | 1 | Олівець, шаблон «Козак» |
| 3 | Вирізати деталі по контуру | -//-//-//- | 1 | Лобзик, пристосування для вирізування лобзиком |
| 4 | Відшліфувати контур деталей | -//-//-//- | 1 | Наждачний папір №80 |
| 5 | Через копіювальний папір перенести малюнок на вирізані деталі «козака» | -//-//-//- | 1 | Олівець, малюнки «Козак», копіювальний папір, деталі «Козака» |
| 6 | Оздобити деталі випалюванням | -//-//-//- | 1 | Пристосування для випалювання |
| 7 | Оздобити деталі фарбуванням | -//-//-//- | 1 | Кольорові олівці, акварельні фарби(за власним вибором) |
| 8 | Розмітити центри отворів на деталі | -//-//-//- | 1 | Олівець, лінійка |
| 9 | Просвердлити 2 отвори діаметром 2мм | -//-//-//- | 1 | Свердлильний пристрій, свердло Ø 2мм |
| 10 | Закріпити і приклеїти деталь «оселедець» (10 вовняних ниток) в отворі деталі | Нитка вовняна L=20см | 1 | Клей ПВА |
| 11 | Приклеїти деталь «вуса» (10 вовняних ниток) | Нитка вовняна L=10см | 1 | Клей ПВА |
| 12 | Прив’язати до пластмасового кільця Ø50мм нитку L=50см | Пластмасове кільце, капронова нитка | 1+1 | Вручну |
| 13 | Прив’язати нитку до носа козака | Пластмасове кільце, капронова нитка | 1+1+1 | Вручну |
| 14 | Перевірити роботу іграшки «Козак з бубликом» | - | - | - |

Технологічна карта

виготовлення іграшки «Зайчики»

| № з/п | Послідовність роботи | Вид матеріалу | К-сть деталей | Інструменти, пристосування та матеріали |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Відшліфувати заготовку | Фанера, S=3мм | 1 | Наждачний папір №80-120 |
| 2 | Обвести контур шаблона на заготовці | -//-//-//- | 2 | Олівець, шаблон «зайчики» |
| 3 | Вирізати деталі по контуру | -//-//-//- | 2 | Лобзик, пристрій для вирізування лобзиком |
| 4 | Відшліфувати контур деталей | -//-//-//- | 2 | Наждачний папір №80 |
| 5 | Через копіювальний папір перенести малюнок на вирізані деталі «зайчики» | -//-//-//- | 2 | Олівець, малюнки «зайчики», копіювальний папір, деталі «зайчики» |
| 6 | Оздобити деталі випалюванням | -//-//-//- | 2 | Пристосування для випалювання |
| 7 | Оздобити деталі фарбуванням | -//-//-//- | 2 | Кольорові олівці, акварельні фарби(за власним вибором) |
| 8 | Розмітити центри отворів на деталях «зайчики» | -//-//-//- | 2 | Лінійка, олівець |
| 9 | Просвердлити 2 отвори діаметром 3мм | -//-//-//- | 2 | Свердлильний пристрій, свердло Ø3 мм |
| 10 | Розмітити на заготовках рейки довжиною 30 см | Рейка Lх15х3 | 2 | Лінійка, олівець |
| 11 | Відрізати 2 рейки довжиною 30 см | Рейка | 2 | Ножівка по металу або лобзик, столярні лещата |
| 12 | Розмітити центри отворів на рейках | Рейка | 2 | Лінійка, олівець |
| 13 | Просвердлити отвори Ø 3мм | рейка | 2 (4 отвори) | Свердлильний пристрій, свердло Ø3 мм |
| 14 | Із стержнів кулькових ручок підготувати заготовку «клепок» | Порожній стержень | 4(L=2+3+3+2) | Ножиці, лінійка |
| 15 | З’єднати через отвори деталі «зайчики» з деталями рейки за допомогою пристосування для випалювання та заготовок «клепок» | Деталі «зайчики», деталі рейки | 2+2+4 | Пристосування для випалювання |
| 16 | Перевірити роботу іграшки «зайчики» | - | - |  |

Технологічна карта

виготовлення виробу «Малий герб України»

| № з/п | Послідовність роботи | Вид матеріалу | К-сть деталей | Інструменти, пристосування та матеріали |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Відшліфувати фанерну заготовку | Фанера, S=3мм | 1 | Наждачний папір №80-120 |
| 2 | Через копіювальний папір перенести малюнок на фанеру | -//-//-//-//- | 1 | Копіювальний папір, малюнок |
| 3 | Вирізати деталі («Малий герб України», підставка (35х70), 2 ніжки (10х70)) | -//-//-//-//- | 3 | Лобзик, пристосування для роботи з лобзиком |
| 4 | Відшліфувати контур деталей | -//-//-//-//- | 3 | Наждачний папір №80 |
| 5 | Оздобити деталі виробу випалюванням | -//-//-//-//- | 3 | Пристосування для випалювання |
| 6 | Оздобити деталі виробу фарбуванням | -//-//-//-//- | 3 | Акварельні фарби (кольорові олівці) |
| 7 | Приклеїти ніжки виробу до основи | -//-//-//-//- | 3 | Клей ПВА |
| 8 | Зібрати виріб | -//-//-//-//- | 2 | Клей ПВА |

Технологічна карта

виготовлення виробу «Рамка для фотографій»

| № з/п | Послідовність роботи | Вид матеріалу | К-сть деталей | Інструменти, пристосування та матеріали |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Відшліфувати фанерну заготовку | Фанера, S=3мм | 1 | Наждачний папір №80-120 |
| 2 | Виконати розмітку майбутньої рамки на заготовці | -//-//-//-//- | 1 | Креслярські інструменти |
| 3 | Вирізати деталі рамки для фотографій та підставки | -//-//-//-//- | 3 | Лобзик, пристосування для роботи з лобзиком |
| 4 | Відшліфувати контур деталей | -//-//-//-//- | 3 | Наждачний папір №80 |
| 5 | Оздобити деталі виробу випалюванням | -//-//-//-//- | 3 | Пристрій для випалювання |
| 6 | Оздобити деталі виробу фарбуванням або наклеюванням з інших оздоблювальних матеріалів | -//-//-//-//- | 3 | Акварельні фарби (кольорові олівці), стружка, природні матеріали: гілки, жолуді, шишки тощо |
| 7 | Приклеїти підставку виробу до основи | -//-//-//-//- | 3 | Клей ПВА |
| 8 | Зібрати виріб | -//-//-//-//- | 2 | -//-//-//-//- |

Технологічна карта

виготовлення годівнички для птахів

| № з/п | Послідовність роботи | Вид матеріалу | К-сть деталей | Інструменти, пристосування та матеріали |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Відшліфувати фанерну заготовку розміром 100 х 100 мм | Фанера, | 2 | Наждачний папір №80-120 |
| 2 | На одній із заготовок визначити центр (способом перетину діагоналей) | -//-//-//-//- | 1 | Лінійка, олівець |
| 3 | Накреслити коло на заготовці, Ø 100 мм | -//-//-//-//- | 1 | Циркуль навчальний |
| 4 | Вирізати радіуси деталі на заготовці | -//-//-//-//- | 1 | Лобзик, пристосування для роботи з лобзиком |
| 5 | Відшліфувати деталь по контуру | -//-//-//-//- | 1 | Наждачний папір№ 80 |
| 6 | Розмітити центри отворів на лініях діагоналей, відступивши від краю 5 мм | -//-//-//-//- | 1 | Лінійка, олівець |
| 7 | Намітити центри отворів | -//-//-//-//- | 1 | Шило |
| 8 | Просвердлити 4 отвори, Ø 2 мм | -//-//-//-//- | 1 | Свердлильний пристрій, свердло Ø 2 мм |
| 9 | Розмітити на заготовці (450х20х6 мм) деталі(L1=100мм, 2шт.; L2=88 мм, 2 шт.) | Рейка | 1 | Лінійка, олівець, кутник |
| 10 | Відрізати 4 деталі | Рейка | 4 | Ножівка по металу або лобзик |
| 11 | Відшліфувати деталі | Рейка | 4 | Наждачний папір №80 |
| 12 | По периметру квадратної заготовки, відступивши від краю по 5 мм, накреслити прямокутник | Фанерна заготовка (100 х100мм) | 1 | Лінійка, олівець, кутник |
| 13 | Відступивши від кутів утвореного прямокутника по 25 мм, розмітити 8 центрів | Фанерна заготовка (100 х100мм) | 1 | Лінійка, олівець, кутник |
| 14 | Намітити центри | Фанерна заготовка (100 х100мм) | 1 | Шило |
| 15 | З’єднати фанерну деталь з рейками | Фанерна заготовка (100 х100мм), рейка | 1+4 | Молоток, цвяхи |
| 16 | Просвердлити отвори в утворених кутах коробочки | Деталь виробу | 1 | Свердлильний пристрій, свердло Ø 2 мм |
| 17 | Підготувати нитку, L=500мм, 2 шт. | Капронова нитка | 2 | Ножиці, лінійка |
| 18 | Протягти нитки через отвори коробочки та зав’язати вузлики на відстані 150 мм від коробочки | Капронова нитка, коробочка | 2 | Вручну |
| 19 | Протягти нитки через отвори верхньої деталі виробу | Капронова нитка, фанерний кружечок |  | Вручну |
| 20 | Зв’язати кінці ниток докупи та з’єднати з дротовим кільцем | Капронова нитка, кільце | 2 | Вручну |